## Slide 1: Capítulo 12
VoIP
Servicios de Red e Internet

## Slide 2: VoIP
12.1 TELEFONÍA TRADICIONAL
12.1.1 Pública
12.1.2 Privada
12.2 FUNCIONAMIENTO DE VOIP
12.2.1 Codecs
12.2.2 Transporte y control de la transmisión
12.2.3 Señalización
12.2.4 Direccionamiento
12.2.5 QoS (Quality of Service o Calidad del Servicio)
12.3 ELEMENTOS VOIP
12.3.1 Redes de telefonía cableadas
12.3.2 Redes de telefonía inalámbricas
12.3.3 ATA (Analog Telephone Adaptor
12.3.4 Gateways o Pasarelas VoIP
12.3.5 Terminales
12.3.6 PBX
Índice

## Slide 3: VoIP
12.4 CONFIGURACIÓN DE UN PBX
12.4.1 Configuración de 3CX en Microsoft Windows
12.4.2 Configuración de Asterisk con FreePBX en GNU/Linux
12.5 CONFIGURACIÓN DE UN CLIENTE VOIP
12.5.1 Configuración en Microsoft Windows
12.5.2 Configuración de un cliente en GNU/Linux
Índice

## Slide 4: VoIP
Comprender el funcionamiento de la telefonía tradicional.
Entender en general el funcionamiento de la tecnología VoIP así como los protocolos utilizados para hacerla efectiva.
Distinguir los factores que influyen para obtener conversaciones de calidad e identificar algunas de las acciones para mejorarla.
Conocer los elementos principales en un sistema de telefonía VoIP y la función que desempeña cada uno.
Aprender a configurar clientes de telefonía VoIP para comunicarse mediante PBX.
Entender las características y posibilidades del PBX software 3CX y Asterisk.
Utilizar un PBX software para crear extensiones para los clientes.
Objetivos

## Slide 5: VoIP
Envío de señales analógicas sobre la red de telefonía básica conocida como RTB o POTS (Plain Old Telephone Service).
Las centrales telefónicas establecen las conexiones entre las líneas de los abonados a la compañía telefónica.
Las centrales telefónicas identifican a cada usuario mediante una dirección, conocida vulgarmente como número de teléfono.
Las centrales cubren áreas geográficas concretas, uniéndose entre sí mediante líneas troncales o trunk lines.
Hacia l984, se creó una red de transmisión de voz por señales digitales, la Red Digital de Servicios Integrados o RDSI.
Contenidos
Telefonía Pública Tradicional

## Slide 6: VoIP
Algunas empresas optan por adquirir sus propias líneas de telefonía o usan el modelo Centrex (Central Office Exchange Service u Oficina Central de Servicio de Intercambio).
En el modelo Centrex, el bucle local incluye un dispositivo más sofisticado (KYS o PBX) que ofrece servicios adicionales para las comunicaciones internas.
Contenidos
Redes Telefónicas Privadas

## Slide 7: VoIP
Aprovecha la infraestructura creada para una red local o de Internet para transmitir señales de voz.
Permite un ahorro económico.
No requiere de grandes inversiones para su puesta en funcionamiento.
Al basarse en la arquitectura TCP/IP, permite enviar imágenes, vídeo o texto.
Hace más eficiente el ancho de banda.
Utiliza codecs para convertir la señal de voz en paquetes.
Contenidos
Características de VoIP

## Slide 8: VoIP
Debe asegurarse la entrega al destinatario:
  NTP
  RTP
  RTCP
Señalización:
  H.323
  SIP
  IAX2
  SCCP
Direccionamiento (RAS, URI).
Contenidos
Características de VoIP

## Slide 9: VoIP
Calidad del servicio (QoS) :
  Ancho de banda
  Latencia o retardo
  Jitter
  Eco o reverberación
  Pérdida de paquetes
Contenidos
Características de VoIP

## Slide 10: VoIP
Redes de telefonía cableadas (DSL, RDSI, LMDS y GSM).
ATA: adaptador para utilizar teléfonos analógicos en redes digitales.
Pasarelas VoIP: para conectar con otras redes de telefonía.
Terminales (USB, IP, software).
PBX: centralita de conmutación.
Contenidos
Elementos de VoIP

## Slide 11: VoIP
Ejecutar el programa de instalación 3CXPhoneSystem8.
Tras aceptar la licencia, indiquar la carpeta donde instalará el software.
Seleccionar el servicio HTTP a utilizar: Cassini o IIS.
Tras pulsar el botón de “Install” se iniciará el proceso de instalación.
Indicar el idioma de configuración.
Seleccionar “Crear Nueva Central” cuando se instala por primera vez.
Indicar el número de dígitos que empleará para las extensiones.
Contenidos
Configuración de un PBX 3CX en Windows

## Slide 12: VoIP
Establecer una dirección IP o nombre FQDN para la centralita.
Configurar los datos correspondientes al servidor SMTP y la dirección de correo utilizada como remitente.
Indicar un nombre y una contraseña para el administrador.
Crear al menos una extensión.
Asignar una extensión a la figura del operador.
Opcionalmente, indicar los datos de su proveedor VoIP.
Contenidos
Configuración de un PBX 3CX en Windows

## Slide 13: VoIP
Sobre una distribución previamente instalada:
  Descarga de paquetes: asterisk, zaptel (dadhi), asterisk-addons, asterisk-sound y libpri.
  Instalar las herramientas gcc, make, openssl y la librería libncurses5-dev.
  Compilar cada uno de los paquetes.
  Configuración de los canales (SIP, IAX y/o H.323).
  Configuración de las conexiones analógicas y/o digitales.
Contenidos
Configuración de Asterisk con FreePBX en GNU/Linux

## Slide 14: VoIP
Contenidos
Configuración de Asterisk con FreePBX en GNU/Linux
Mediante la instalación de una distribución precompilada:
  Descargar el software.
  Grabar la imagen en un disco compacto.
  Arrancar el equipo desde la unidad CD/DVD e iniciar la instalación.
  El PBX se instala plenamente operativo y con una configuración por defecto.
  Ejemplos: DebPBX o AsteriskNow.

## Slide 15: VoIP
Contenidos
Cliente X-Lite

## Slide 16: VoIP
Contenidos
Cliente Ekiga